SPLEISSBAENDER FUER GUSSPAPIERE

Eine Gruppe von Selbst-Klebebaendern fuer die Spleissung von oberflaechen-behandelten Gusspapieren fuer die Herstellung von KUNSTLEDER:

OBERER SPLEISS

UNTERER SPLEISS

OBERER SPLEISS

UNTERER SPLEISS

Eigenschaften und Anwendungen

Das System widersteht Temperaturen die in der Herstellung von Kunstleder vorkommen, etwa von Prozessen um 200 Grad C fuer kurze Zeiten. Die Baender haben starke Kleber fuer maximale Haftung, auch bei hoch gepraegten Papieren. Bei schwierigen Oberflaechen koennen diese mit einem Schmirgelpapier abgeschuerft warden, oder bei kaltem Wetter kann mit einem warmen Buegeleisen die Haftung verbessert werden.

| Applikator fuer Spleissbaender Die Spleissbaender werden bestens mit einem Applikator (frei erhaeltlich) auf Gusspapiere angebracht. Die Haftung kann auch noch verbessert werden, wenn ein warmes Buegeleisen ueber die Baender gefuehrt wird. Einige neue Gusspapiere haben eine Beschichtung auf der Rueckseite, die zu schlechterer Haftung fuehren kann. Ein leichtes abschmirgeln von dem Papier auf der Rueckseite vor dem anbringen des Bandes verbessert die Haftung. |  |
| --- | --- |
| Abmessungen und Rollenmengen: |
| 88-06 : 50mmx66m (36 Rollen/Karton) 75mmx66m (24 Rollen/Karton) |
| 88-01 : 72mmx66m (16 Rollen/Karton) |
| 80-50 : 75mmx33m (l2 Rollen/Karton) |
| 80-55 : 75mmx66m (18 Rollen/Karton) |

# Text boxes

OBERER SPLEISS

Die Baender haben einen     Oberflaechen ‘release coat’ wodurch das synthetische Leder leicht von dem Spleiss getrennt wird.

UNTERER SPLEISS

Das ideale Band ist 80-50 oder 80-55 fuer einen perfekten totalen Spleiss.

80-55 Kraft Papier/Akrylat Band

Fuer laengere, preiswertere Rollen in der Production von PU und PVC. Es hat eine laengere Lagerfrist, widersteht hoehere Temperaturen und ist nicht feuchtigkeitsempfindlich.

Fuer PU and PVC Gusspapiere:

88-06 HT Polyester Silikon Spleissband – Schwarz

80-50 Papierband

Ein wasserloesliches Band mit Acrylkleber. Leicht aufzutragen.  Das Band ist Wasser und Feuchtigkeit empfindlich und muss davor geschuetzt werden.

Nur fuer PVC Gusspapiere:

88-0l HT Polyester Akryl Spleissband   – Klar